## Slide 1
네트워크 프로그래밍
Ch01_네트워크 기초
강 민 우

## Slide 2
강의 개요

## Slide 3
우리가 지금은 알고 있어야 하는 것
Part 1
1 [byte] = 8 [bit]
비트 논리 연산의 방법
2진수를 16진수로 변환하기
단위 변환  1[GB] = 1024[MB]
프로세스와 프로그램
OSI 7 Layer
User mode와 Kernel mode
Buffer

## Slide 4
실습 환경
Part 1
개인용 노트북
참고자료(PPT, 소스코드)
Ubuntu Linux  WSL 활용
Git 저장소  git clone https://github.com/goodgeni/network
g++ 컴파일러
make 패키지
열정과 의지

## Slide 5
네트워크 필수 지식
Part 1
OSI 7 Layer와 각 계층의 프로토콜, 식별자
Host, End-Point, Switch, Router
IP 주소와 MAC 주소
네트워크의 데이터 단위 (MSS, MTU)
PORT 번호

## Slide 6
User Mode와 Kernel Mode / OSI 7 Layer와 식별자
Part 1

## Slide 7
OSI 7 Layer와 식별자(암기)
Part 1
L2 Frame에서는 MAC 주소
: 48bit 이며 보통 16진수로 표기됨
L3 Packet에서는 IP 주소
: IPv4에서는 32bit이며 10진수(8bit)씩 끊어 점으로 구분
L4 수준에서는 PORT 번호
: 16bit 양의 정수

## Slide 8
인터넷의 구성 요소
Part 1
호스트
라우터
호스트
라우터
①
②
③
④
인터넷

## Slide 9
인터넷의 구성 요소
Part 1
호스트
  최종 사용자의 응용 프로그램을 수행하는 주체
라우터
  호스트에서 생성된 데이터를 여러 네트워크를 거쳐 전송함으로써 서로 다른 네트워크에 속한 호스트 간에 데이터를 교환할 수 있게 하는 장비
통신 프로토콜
  호스트와 라우터, 라우터와 라우터, 호스트와 호스트가 통신하기 위한 정해진 절차와 방법

## Slide 10
인터넷의 구성 요소
Part 1

## Slide 11
TCP/IP 프로토콜
Part 1
TCP/IP
프로토콜
(운영체제)
응용 프로그램
라우터
라우터
TCP/IP
프로토콜
(운영체제)
응용 프로그램
호스트
호스트

## Slide 12
TCP/IP 프로토콜의 구조
Part 1
네트워크 접근 계층(L1, L2)
인터넷 계층(L3)
전송 계층(L4)
응용 계층(L5~L7)
디바이스 드라이버
네트워크 하드웨어(NIC)
IP
TCP, UDP
Telnet, FTP, HTTP,
SMTP, MIME, SNMP, ...

## Slide 13
계층별 데이터 단위
Part 1

## Slide 14
L1, L2 계층
Part 1
네트워크 접근 계층
  역할 : 물리적 네트워크를 통한 데이터 송수신
  구성 요소 : 네트워크 하드웨어(NIC) + 장치 드라이버
  주소 지정 방식 : 물리 주소
      예) 이더넷: 48비트 물리 주소

## Slide 15
L3 계층
Part 1
인터넷 계층
  역할
    네트워크 접근 계층의 도움을 받아 데이터를 목적지 호스트까지 전달
  구성 요소
    IP 주소 + 라우팅(or 라우터)
  주소 지정 방식
    IP 주소
      소프트웨어적으로 정의된 논리 주소
      전 세계적인 유일성과 하드웨어 독립성을 가짐
  라우팅
    데이터를 목적지까지 전달하는 일련의 작업
      라우팅에 필요한 정보 수집
      라우팅 정보를 기초로 데이터 전달

## Slide 16
L4 계층
Part 1
전송 계층
  역할
    최종 통신 목적지(응용 프로그램)를 지정하고, 오류 없이 데이터를 전송
      데이터 손실 또는 손상을 검출해 잘못된 데이터가 목적지에 전달되는 일을 방지
  주소 지정 방식
    포트 번호
  대표 프로토콜
    TCP
    UDP

## Slide 17
L4 계층  TCP와 UDP
Part 1
TCP | UDP
연결형(connection-oriented) 프로토콜 - 연결 설정 후 통신 가능 | 비연결형(connectionless) 프로토콜 - 연결 설정 없이 통신 가능
신뢰성 있는 데이터 전송 - 데이터를 재전송함 | 신뢰성 없는 데이터 전송 - 데이터를 재전송하지 않음
일대일 통신(unicast) | 일대일 통신(unicast), 일대다 통신(broadcast, multicast)
데이터 경계 구분 안 함 - 바이트 스트림(byte-stream) 서비스 | 데이터 경계 구분함 - 데이터그램(datagram) 서비스

## Slide 18
L5 ∼ L7
Part 1
응용 계층
  역할
    전송 계층을 기반으로 한 다수의 프로토콜과 이 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램을 포괄
  대표 프로토콜
    Telnet, FTP, HTTP, SMTP, ...

## Slide 19: 데이터 전송 원리 (1)
패킷이란?
  각 프로토콜에서 정의한 제어 정보(IP 주소, 포트 번호, 오류 체크 코드 등) + 데이터
  제어 정보의 위치에 따라 앞쪽에 붙는 헤더(header)와 뒤쪽에 붙는 트레일러(trailer)로 구분

## Slide 20: 데이터 전송 원리 (2)
패킷 전송 형태
  송신측
이더넷
IP
TCP
응용 프로그램
데이터
데이터
TCP 헤더
데이터
TCP 헤더
IP 헤더
TCP 헤더
IP 헤더
이더넷 헤더
데이터
이더넷 트레일러

## Slide 21: 데이터 전송 원리 (3)
패킷 전송 형태
  수신측
이더넷
IP
TCP
응용 프로그램
데이터
데이터
TCP 헤더
데이터
TCP 헤더
IP 헤더
TCP 헤더
IP 헤더
이더넷 헤더
데이터
이더넷 트레일러

## Slide 22: 데이터 전송 원리 (4)
패킷 전송 형태
  계층별
    각 계층은 동일 위치의 상대 계층과 통신하는 것으로 간주
응용 프로그램
응용 프로그램
데이터
TCP
TCP
TCP 헤더
데이터
IP
IP
IP 헤더
TCP 헤더
데이터

## Slide 23: 데이터 전송 원리 (5)
패킷 전송 형태
  인터넷
    응용 계층, 전송 계층
      하부 계층이 제공하는 가상적인 연결을 사용해 동작
    인터넷 계층
      IP 주소와 라우팅 기능을 이용해 패킷 전송 경로 결정
    네트워크 접근 계층
      물리 주소를 사용해 실제 패킷 전송
네트워크 접근 계층
인터넷 계층
전송 계층
응용 계층
네트워크 접근 계층
인터넷 계층
전송 계층
응용 계층
네트워크 접근 계층
인터넷 계층
네트워크 접근 계층
인터넷 계층
호스트
라우터
라우터
호스트

## Slide 24: IP 주소, 포트 번호 (1)
IP 주소
  인터넷에 있는 호스트와 라우터의 식별자
    폐쇄된 네트워크이거나 IP를 공유하는 경우가 아니면 전 세계적으로 값이 유일
  IPv4는 32비트, IPv6는 128비트 사용
  IPv4는 8비트 단위로 .(dot)로 구분하여 10진수 4개로 표기 ☞ dotted-decimal notation
    예) 147.46.114.70
  IPv6는 16비트 단위로 :(colon)으로 구분하여 16진수 8개로 표기 ☞ colon-hexadecimal notation
    예) 2001:0230:abcd:ffab:0023:eb00:ffff:1111

## Slide 25: IP 주소, 포트 번호 (2)
포트 번호
  인터넷 통신의 종착점(하나 혹은 여러 프로세스)을 나타내는 식별자
  TCP와 UDP는 포트 번호로 부호 없는 16비트 정수를 사용하므로 0~65535 범위가 가능
  영역별 포트 번호
포트 번호 | 분류
0 ~ 1023 | 알려진 포트(well-known ports)
1024 ~ 49151 | 등록된 포트(registered ports)
49152 ~ 65535 | 동적/사설 포트(dynamic and/or private ports)

## Slide 26: IP 주소, 포트 번호 (3)
IP 주소와 포트 번호
TCP
IP
프로세스
프로세스
프로세스
UDP
포트 번호(0~65535)
IP 주소

## Slide 27: IP 주소, 포트 번호 (4)
도메인 이름
  IP 주소에 대한 (기억하기 쉬운) 별명
  실제 통신할 때는 IP 주소로 변환해야 함

## Slide 28: 클라이언트-서버 모델
클라이언트-서버(Client/Server) 모델
  두 프로그램이 상호 작용하는 방식을 나타내는 용어
  서비스를 요청하는 쪽은 클라이언트(Client), 클라이언트가 요청하는 서비스를 처리하는 쪽은 서버(Server)
프로그램 1
프로그램 2
접속?
접속?
서버
클라이언트
대기
접속

## Slide 29: 소켓의 개념 (1)
전화 통신과 소켓 통신 비교

## Slide 30: 소켓의 개념 (2)
세 가지 관점
  ① 데이터 타입
  ② 통신 종단점
  ③ 네트워크 프로그래밍 인터페이스

## Slide 31: 소켓의 개념 (3)
데이터 타입
  파일 디스크립터 혹은 핸들과 유사한 개념
  생성과 설정 과정이 끝나면 운영체제의 통신 관련 정보를 참조해 다양한 작업을 편리하게 할 수 있는 데이터 타입

## Slide 32: 소켓의 개념 (4)
통신 종단점
  응용 프로그램은 자신의 소켓이 상대편의 소켓과 연결된 것으로 생각하고 데이터를 주고받음
클라이언트
send(sock, ...)
서버
recv(sock, ...)
데이터
<클라이언트 소켓>
• 프로토콜: TCP/IP
• IP 주소: 147.46.114.70
• 포트 번호: 12023
<서버 소켓>
• 프로토콜: TCP/IP
• IP 주소: 61.72.244.22
• 포트 번호: 9001

## Slide 33: 소켓의 개념 (5)
네트워크 프로그래밍 인터페이스
  통신 양단이 모두 소켓을 사용할 필요는 없음
  TCP/IP 프로토콜에서 (일반적으로) 응용 계층과 전송 계층 사이에 위치하는 것으로 간주
응용 프로그램
TCP
IP
UDP
응용 프로그램
응용 프로그램
소켓 인터페이스
ICMP, IGMP

## Slide 34: 윈도우 소켓 (1)
윈도우 소켓(윈속)
  버클리 유닉스에서 개발한 네트워크 프로그래밍 인터페이스를 윈도우 환경에서 사용할 수 있게 만든 것
  윈도우 95 버전부터 API에 정식으로 포함하여 제공

## Slide 35: 윈도우 소켓 (2)
윈속의 장점
  유닉스 소켓과 소스 코드 수준에서 호환성이 높으므로 기존 코드를 이식하여 활용하기 쉬움
  가장 널리 사용되는 네트워크 프로그래밍 인터페이스이므로 한번 배우면 여러 운영체제(윈도우, 리눅스 등)에서 사용 가능
  TCP/IP 외의 프로토콜도 지원하므로 최소 코드 수정으로 응용 프로그램이 사용할 프로토콜 변경 가능
  비교적 저수준 프로그래밍 인터페이스이므로 세부 제어가 가능하며 고성능 네트워크 프로그램 개발 가능

## Slide 36: 윈도우 소켓 (3)
윈속의 단점
  응용 프로그램 수준의 프로토콜을 프로그래머가 직접 설계해야 함
    주고받는 데이터 형식이나 전송 절차 등을 고려해 프로그래밍해야 하며, 설계 변경 시에는 코드 수정이 불가피함
  서로 다른 바이트 정렬 방식을 사용하거나 데이터 처리 단위가 서로 다른 호스트끼리 통신할 경우, 응용 프로그램 수준에서 데이터 변환을 처리해야 함

## Slide 37: 리눅스 소켓 프로그램 맛보기 (1)
g++ 컴파일러와 make 명령 확인

## Slide 38: 리눅스 소켓 프로그램 맛보기 (2)
실행 화면

## Slide 39
감사합니다